## Slide 1
Prof. Alfredo Velásquez Márquez
PREPARACIÓN Y CONDUCTIVIDAD DE DISOLUCIONES
(a distancia)
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
LABORATORIO DE QUÍMICA
Práctica:

## Slide 2
El alumnado:
1. Preparará disoluciones de diferentes concentraciones con el material adecuado.
2. Medirá la conductividad de las disoluciones preparadas usando el equipo conveniente.
3. Clasificará los solutos empleados como electrólitos fuertes, débiles o no electrólitos.
4. Comprenderá la relación que hay entre la concentración de un electrólito y su conductividad.
Objetivos

## Slide 3
Disolución
Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Una sustancia es la que se disuelve, llamada soluto, y la otra sustancia es la que se emplea para disolver, llamada disolvente.
Introducción

## Slide 4
Unidades de Concentración
La concentración de las disoluciones se expresa en función de la cantidad de soluto disuelto en una masa o volumen determinado de disolvente o de disolución.
Algunas unidades de concentración son la molaridad, la normalidad, la molalidad y los porcentajes en masa o en volumen.
Introducción

## Slide 5
Unidades de Concentración
La concentración de las disoluciones se expresa en función de la cantidad de soluto disuelto en una masa o volumen determinado de disolvente o de disolución.
Algunas unidades de concentración son la molaridad, la molalidad y los porcentajes en masa o en volumen.
Molaridad. Es el cociente que resulta de dividir la cantidad de sustancia (moles) del soluto por cada unidad de volumen (litro) de disolución, la fórmula que se emplea para determinarla es la siguiente:
Introducción

## Slide 6
Conductividad eléctrica en disolución
Cuando una disolución contiene un electrólito, los iones del electrólito se mueven libremente; por lo cual, son capaces de transportar la carga eléctrica, a este fenómeno se le llama conducción electrolítica.
Observando qué tan eficazmente transporta la corriente eléctrica una disolución de determinado soluto, se puede inferir la naturaleza iónica del soluto.
Introducción

## Slide 7
Making stock solutions from solids:
http://chemcollective.org/activities/vlab/67
Conductivity of ionic solutions:
http://web.mst.edu/~gbert/conductivity/cond.html
Herramientas digitales
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 8
ACTIVIDAD 1.
El personal docente verificará que el alumnado posea los conocimientos teóricos necesarios para la realización de la práctica y dará las recomendaciones para el manejo del simulador.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 9
ACTIVIDAD 2.
Preparación de disoluciones.
1. Calcule la cantidad en gramos del soluto necesaria para preparar 1 [l] de disolución de cloruro de sodio (NaCl) 0.5 [M]. Ésta será la disolución madre.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 10
2. Use el simulador Making stock solutions from solids para preparar la disolución. Se sugiere elegir el idioma Español.
3. Tome la balanza y un vaso de precipitados de 250 [ml] del Almacén del simulador. Coloque el vaso sobre la balanza y presione el botón TARE para tararla.
4. Mida la masa del soluto que cálculo en el paso 1. Para ello, tome el frasco con NaCl del Almacén, colóquelo sobre el vaso de precipitados en el área de trabajo e indique la masa que se pesará.
5. Lleve el agua desionizada del Almacén a la Poyata, colóquela sobre el vaso de precipitados y añada 200 [ml].
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 11
6. Elija un matraz volumétrico de 1 [l] del Almacén y trasvase la mezcla del vaso de precipitados a dicho matraz. Para ello, coloque el vaso de precipitados sobre el matraz volumétrico y añada todo el contenido de este.
7. Coloque el agua desionizada sobre el matraz volumétrico con la mezcla y añada el volumen necesario para completar hasta la marca del aforo. La disolución así preparada es la disolución madre.
8. Tome una pipeta volumétrica de 10 [ml] del Almacén, colóquela sobre el matraz volumétrico que contiene la disolución madre y tome 10 [ml]. Para ello, indique la cantidad que tomará y presioné el botón Quitar.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 12
9. Elija un matraz volumétrico de 500 [ml] del Almacén y vierta los 10 [ml] de la disolución madre con ayuda de la pipeta. Para ello, coloque dicha pipeta sobre el matraz volumétrico de 500 [ml] y añada el volumen requerido.
10. Coloque el agua desionizada sobre el matraz volumétrico de 500 [ml] y añada el volumen necesario para completar hasta la marca del aforo. La disolución así preparada es la disolución 1.
11. Repita los pasos anteriores empleando los matraces volumétricos de 250 y 100 [ml], disponibles en el Almacén, para preparar las disoluciones 2 y 3, respectivamente.
12. Determine la concentración de las disoluciones 1, 2 y 3.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 13
ACTIVIDAD 3.
Toma de lecturas.
1. Determine la conductividad de las disoluciones que se muestran en la tabla 1 con el simulador Conductivity of ionic solutions. Use los valores de las concentraciones que obtuvo en la actividad 2.
Desarrollo
* El personal docente proporcionará la concentración y conductividad para estas disoluciones.
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 14
2. Tome la lectura de conductividad en [] y registre sus resultados en la tabla 1. Para ello, seleccione en el simulador el anión y el catión que correspondan y fije la temperatura en 25 [°C].
3. Elija la concentración de la disolución y presione la barra morada del conductímetro para obtener una lectura.
4. Cambie la escala de conductímetro si en el paso anterior no se registró la conductividad. Para ello, presione el botón blanco del conductímetro para que cambie a Range 2 y tome una nueva lectura.
5. Multiplique por 1000 el valor que indique la pantalla si realizó el paso anterior.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 15
6. Cambie la concentración para tomar una nueva lectura de la misma disolución. Repita los pasos 4 y 5 si es necesario.
7. Repita los pasos anteriores para medir la conductividad de cada disolución.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 16
ACTIVIDAD 4.
Construcción del modelo matemático.
1. Trace una gráfica de la conductividad [] en función de la concentración molar [] con los datos de la tabla 1 para cada soluto.
2. ¿Cuál es el comportamiento de la conductividad respecto a la concentración? Establezca los modelos matemáticos que corresponden a cada soluto, a partir de la gráfica que trazó en el punto anterior.
3. Con base en lo anterior, ¿cuál disolución es la mejor conductora para una misma concentración.
4. A partir del resultado del punto anterior, infiera cuál es un electrólito fuerte, débil o no electrólito.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 17
5. Infiera con base en el modelo matemático obtenido para el soluto asignado por el profesor.
a) Si se toman 10 [ml] de la disolución madre y se lleva a un volumen de 200 [ml].
i) ¿Cuál será la conductividad de la disolución preparada?
ii) ¿Cuántos gramos de soluto hay en la disolución preparada?
b) ¿Qué cantidad de soluto se debe de emplear para preparar 100 [ml] de una disolución de NaCl que presente una conductividad de 16500 []? Use el simulador Making stock solutions from solids para preparar dicha disolución.
Desarrollo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 18
1. Defina molaridad.
2. ¿Cómo influye el agua de hidratación presente en algunos sólidos en la preparación de las disoluciones?
3. ¿Cómo afecta la pureza del reactivo químico en la preparación de las disoluciones?
4. Defina enlace químico.
5. ¿Qué características químicas presentan los compuestos que poseen enlace iónico y enlace covalente?
6. Investigue los términos siguientes: electrólito fuerte, electrólito débil, no electrólito y conducción electrolítica.
7. Investigue de qué parámetros depende la resistencia eléctrica.
8. Investigue las unidades, en el S.I., de la resistencia eléctrica y de su inversa, la conductividad eléctrica.
Cuestionario previo
Notes: Incluir liga para reglamento general de la facultad

## Slide 19
Créditos
Para la elaboración de este material de apoyo, se tomó como base los manuales de los Laboratorios de las asignaturas de Química en la DCB, FI-UNAM.
Autor: Autorización:
M. C. Q. Alfredo Velásquez Márquez Q. Antonia del Carmen Pérez León
Profesor de Carrera Jefa de Academia de Laboratorios de la DCB
Revisores (2021):
M. en A. Violeta Luz María Bravo Hernández
M. en C. Miguel Ángel Jaime Vasconcelos
Q. Esther Flores Cruz
I. Q. Félix Benjamín Núñez Orozco
Dra. Ana Laura Pérez Martínez
Dr. Ehecatl Luis David Paleo González
Q. Antonia del Carmen Pérez León
Profesores de la Facultad de Ingeniería miembros de la Academia de Química