## Slide 1
TITULACIÓN ÁCIDO-BASE
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ÁCIDO ACÉTICO EN EL VINAGRE
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
LABORATORIO DE QUÍMICA
Práctica:

## Slide 2
El alumno:
1. Conocerá y utilizará el método volumétrico para realizar una titulación ácido-base.
2. Determinará el punto de equivalencia de una reacción química empleando una disolución indicadora y un medidor de pH.
3. Titulará una muestra que contiene ácido acético y trazará la curva de titulación para determinar el punto de equivalencia.
4. Determinará el contenido de ácido acético en un producto comercial (vinagre).
Objetivos

## Slide 3
En términos generales, existen en la naturaleza tres tipos de sustancias:
Las sustancias ácidas
Las sustancias básicas
Las sustancias neutras
Para clasificar a las sustancias como ácidos o como bases, existen diferentes teorías, algunas de ellas son las teorías de:
Arrhenius
Bronsted-Lowry
Lewis
Tipos de sustancias

## Slide 4
Teoría | Ácido | Base
Teorías ácido-base
Arrhenius
Disuelto en agua forma H+
Disuelto en agua forma OH─
Bronsted-Lowry
Cede H+
Acepta H+
Lewis
Acepta pares electrónicos
Cede pares electrónicos

## Slide 5
Un ácido neutraliza a una base y viceversa.
En esta práctica se van a neutralizar el ácido acético contenido en el vinagre, con el hidróxido de sodio de una disolución previamente preparada y de concentración conocida (disolución estándar); de tal forma que mediante una serie de sencillas operaciones se podrá determinar la concentración del ácido acético en el vinagre. Tal procedimiento se conoce como titulación ácido-base.
Titulación ácido-base

## Slide 6
El ácido acético es un ácido de Arrhenius; por lo tanto, disuelto en agua produce iones H+, y el hidróxido de sodio es una base de Arrhenius; por lo tanto, disuelto en agua produce iones OH–.
CH3CO2H(l)
H+(ac)
+
CH3CO2–(ac)
H2O
NaOH(s)
Na+(ac)
+
OH–(ac)
H2O
CH3CO2H(l)
+
NaOH(s)
CH3CO2Na(ac)
+
H2O(l)
Acetato de sodio
1 [mol] CH3CO2H
1 [mol] NaOH
1 [mol] CH3CO2Na
1 [mol] H2O
+
+
3 [mol] CH3CO2H
3 [mol] NaOH
Titulación ácido-base

## Slide 7
El ácido acético es un ácido de Arrhenius; por lo tanto, disuelto en agua produce iones H+, y el hidróxido de sodio es una base de Arrhenius; por lo tanto, disuelto en agua produce iones OH–.
CH3CO2H(l)
H+(ac)
+
CH3CO2–(ac)
H2O
NaOH(s)
Na+(ac)
+
OH–(ac)
H2O
CH3CO2H(l)
+
NaOH(s)
CH3CO2Na(ac)
+
H2O(l)
Acetato de sodio
1 [mol] CH3CO2H
1 [mol] NaOH
1 [mol] CH3CO2Na
1 [mol] H2O
+
+
5 [mol] CH3CO2H
5 [mol] NaOH
Titulación ácido-base

## Slide 8
Para determinar qué cantidad de hidróxido de sodio se gastó para neutralizar el ácido que existe en el vinagre:
3 [mL] de vinagre
25 [mL] agua destilada
Indicador
El indicador es fenolftaleína que cambia de color al pasar de un medio ácido (incoloro) a un medio básico (rosa).
El pHmetro (potenciómetro) detecta el valor de pH de la disolución.
Titulación ácido-base

## Slide 9
El pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una disolución, fue definido en 1909 por el bioquímico danés Søren Peter Lauritz Sørensen (1868-1939), como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de los iones H+ presentes en la disolución; es decir:
La escala de pH va de 0 a 14, una sustancia ácida tiene un pH menor de 7, una sustancia básica tiene un pH mayor de 7 y una sustancia neutra tiene un pH de 7; sin embargo, en la actualidad se pueden tener valores de pH negativos.
Potencial de hidrógeno (pH)

## Slide 10
Titulación ácido-base
Violeta de metilo
Azul de timol
Naranja de metilo
Verde de bromocresol
Rojo de metilo
Rojo de clorofenol
Azul de bromotimol
Rojo de fenol
Fenolftaleína
Timolftaleína
Amarillo de alizarina
https://lidiaconlaquimica.wordpress.com/2015/07/30/indicadores-acido-base/
Escalas de pH para diferentes indicadores.

## Slide 11
Material y equipo
a) 1 soporte con varilla.
b) 1 pinza doble para bureta.
c) 1 bureta de vidrio de 50 [ml].
d) 4 vasos de precipitados de 100 [ml].
e) 1 pipeta volumétrica de 3 [ml].
f) 1 probeta de vidrio de 100 [ml].
g) 1 embudo de vidrio de tallo corto.
h) 1 propipeta.
i) 1 medidor de pH.
j) 1 parrilla de agitación.
k) 1 agitador magnético.

## Slide 12
Reactivos
1) Agua destilada.
2) Fenolftaleína.
3) Hidróxido de sodio 0.1 [M].
4) Vinagre comercial.

## Slide 13
Desarrollo
ACTIVIDAD 1
1. El profesor verificará que los alumnos posean los conocimientos teóricos necesarios para realizar la práctica y para el uso adecuado de los reactivos químicos que se emplearán.

## Slide 14
Desarrollo
ACTIVIDAD 2
1. Compruebe que la llave de la bureta esté cerrada y, empleando un vaso de precipitados de 100 [mL] con disolución de hidróxido de sodio 0.1 [M] (disolución titulante), llene la bureta (cuidando de no derramar la disolución). Posteriormente, coloque la bureta en la pinza y elimine las burbujas de la punta abriendo la llave. Finalmente afore hasta 50 [mL] con más disolución titulante.

## Slide 15
Desarrollo
2. Empleando la pipeta volumétrica y la propipeta (nunca succione con la boca) mida 3 [ml] de vinagre y viértalos en un vaso de precipitados de 100 [mL].
3. Mida en la probeta 25 [mL] de agua destilada y viértalos dentro del vaso de precipitados que contiene la muestra, y adicione 4 gotas de disolución de fenolftaleína.
3 [mL] de vinagre
3 [mL] de vinagre
25 [mL] agua destilada
Indicador

## Slide 16
Desarrollo
4. Sin encender el medidor de pH, retire el tapón de hule de la celda del electrodo e introduzca la celda del medidor de pH en la disolución, procurando que la punta del electrodo quede completamente sumergida dentro del líquido. Agite ligeramente el electrodo para desalojar las burbujas de aire que hayan quedado retenidas en la punta; posteriormente, encienda el medidor de pH girando la perilla a la escala de pH y anote el valor inicial en la tabla de datos.
NOTA: Evite golpear la celda con las paredes del vaso, ya que podría ocasionarle un daño irreparable.

## Slide 17
Desarrollo
5. Coloque el vaso debajo de la punta de la bureta; de tal forma, que el dispositivo quede dispuesto como se muestra en la figura siguiente:

## Slide 18
Desarrollo
6. Ponga en agitación el contenido del vaso y adicione 0.5 [mL] de la disolución titulante abriendo la llave de la bureta, anote la lectura de pH que indique el aparato y verifique si se presenta algún cambio de coloración en la disolución.
NOTA: Evite que el agitador magnético golpee la celda del medidor de pH.
7. Continúe adicionando disolución estándar de 0.5 en 0.5 [mL] hasta un volumen total de 40 [mL], de la disolución estándar, anotando en cada caso el pH de la disolución y si hubo o no cambio de color. Una vez terminada la adición, se saca el electrodo de la disolución y se enjuaga con agua destilada.

## Slide 19
Desarrollo
8. Con los datos obtenidos complete la tabla siguiente:
Volumen de NaOH 0.1 [M] adicionado [mL] | pH | Cambio de color (S/N)
0 |  | 
0.5 |  | 
1.0 |  | 
. |  | 
. |  | 
. |  | 
39.0 |  | 
39.5 |  | 
40.0 |  | 

## Slide 20
Desarrollo
9. El punto de equivalencia empleando el indicador se determinará cuando exista un cambio de coloración permanente en la disolución. Por otro lado, el punto de equivalencia empleando el medidor de pH se determinará elaborando las gráficas correspondientes.
10. Con el valor obtenido de las gráficas, para el punto de equivalencia, realice los cálculos pertinentes para determinar el contenido de ácido acético en la muestra.
11. Para titular otra muestra de vinagre, repita los pasos del 1 al 8
NOTA: En el apéndice de esta práctica se encuentra el procedimiento para determinar de manera gráfica el punto de equivalencia.

## Slide 21
Desarrollo
ACTIVIDAD 3
El profesor indicará cómo realizar los cálculos para determinar la concentración del ácido acético en el vinagre comercial.

## Slide 22
Tomado de: Química. La Ciencia Central; Brown, Le May, Bursten
Punto de equivalencia

## Slide 23
pH
mL
Curva de titulación

## Slide 24
pH
mL
Punto de equivalencia

## Slide 25
pH
mL
Punto de equivalencia
Punto de equivalencia

## Slide 26
pH
mL
Punto de equivalencia
Punto de equivalencia
Volumen de Neutralización
pH de Neutralización

## Slide 27
Si se gastan 28 [mL] de una disolución 0.1 [M] de NaOH, los cálculos para determinar la cantidad de ácido acético que hay en el vinagre son los siguientes:
= 0.0028 [mol] CH3CO2H
Contenido de ácido acético (cálculos)
Conociendo los moles de ácido acético que hay en el vinagre, se puede determinar el porcentaje masa-volumen del ácido acético en el vinagre.
0.0028 [mol] CH3CO2H
= 0.168 [g] CH3CO2H
= 5.6 % m/V de CH3CO2H

## Slide 28
Conociendo los moles de ácido acético que hay en el vinagre, se puede determinar la molaridad del ácido acético en el vinagre.
= 0.9333 [M] CH3CO2H
Contenido de ácido acético (cálculos)

## Slide 29
Créditos
Autor:
M. C. Q. Alfredo Velásquez Márquez
Actualización y autorización:
Q. Antonia del Carmen Pérez León
Jefa de la Academia de Química
Revisores (2017):
Dra. Arianee Sainz Vidal Ing. Dulce María Cisneros Peralta
Q. Adriana Ramírez González Q. F. B. Nidia García Arrollo
Dra. Patricia García Vázquez Dr. Alberto Sandoval García
M. en A. Violeta Luz María Bravo Hernández M. en C. Luis Edgardo Vigueras Rueda
Dra. María del Carmen Gutiérrez Hernández M. en C. Miguel Ángel Jaime Vasconcelos
M. A. I. Claudia Elisa Sánchez Navarro Biol. Miguel Alejandro Maldonado Gordillo
Q. Yolia Judith León Paredes I. Q. Guillermo Pérez Quintero
I. Q. Hermelinda C. Sánchez Tlaxqueño I. Q. José Luis Morales Salvatierra
Profesores de la Facultad de Ingeniería, UNAM